Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации системы дымоудаления ECOOSMOSE.

- ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на системе дымоудаления ECOOSMOSE (в дальнейшем по тексту ECOOSMOSE). Покупая ECOOSMOSE, Вы отдаете предпочтение передовым немецким технологиям в области теплотехники. Система ECOOSMOSE  превосходит аналогичные системы по эксплуатационным характеристикам. Мы уверенны, что ECOOSMOSE обеспечит безопасное и долговечное удаление продуктов сгорания от теплогенерирующего аппарата в Вашем доме. Чтобы наиболее полно и безопасно воспользоваться всеми преимуществами ECOOSMOSE, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с  данным техническим описанием и инструкцией. Не забудьте проверить наличие штампа магазина, в гарантийном талоне свидетельствующего о продаже Вашей системы дымоудаления ECOOSMOSE.

Соблюдение всех указаний настоящей инструкции является гарантией, что ECOOSMOSE прослужит долго и безопасно.

Сохранив инструкцию, Вы можете обращаться по вопросам правильности эксплуатации ECOOSMOSE.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECOOSMOSE это многослойная система дымоудаления, применяющаяся для отвода продуктов сгорания от теплогенерирующего аппарата при использовании любого вида топлива: дрова, уголь, газ, дизельное топливо и др.

В системе ECOOSMOSE применятся:

- Изостатические керамические круглые трубы «ФАРФОР», которые  в соответствии с европейским         стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку  + A1    A1N1/ B2N1/ D3P1.

- Круглые и профилированные трубы из глазурированного шамота, которые  в соответствии с европейским         стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку  + A1     B2N1.

- Круглые и профилированные трубы из  шамота, которые  в соответствии с европейским  стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку  + A1     B1N1.

Эксплуатационные характеристики дымовых труб.

| Типы труб. | Рабочая температура, оС. | Разрежение или избыточное давление. | Устойчивость к возгоранию сажи. | Влажный либо сухой режим эксплуатации. | Испытательное давление, Р Па. | Максимальная интенсивность утечки, м3с-1 x 10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + A1 | Трубы испытаны при температуре 1 000оC в соответствии со стандартом DIN EN 1457:1999 + A1:2002 (CE) |
| A1N1 | 600 | Разрежение | Да, (G). | Сухой | 40 | 2 |
| B1N1 | 400 | Разрежение | Да, (G). | Сухой | 40 | 2 |
| B2N1 | 400 | Разрежение | Нет, (О). | Сухой + влажный режим | 40 | 2 |
| D3P1 | 200 | Избыточное давление. | Нет, (О). | Сухой + влажный режим | 200 | 0,006 |

ECOOSMOSE  укомплектованная изостатическими трубами, которые  в соответствии с европейским  стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку  + A1    A1N1/ B2N1/ D3P1 и пригодны для отвода продуктов сгорания от любого теплогенерирующего аппарата, работающего на любом виде топлива. Максимальная высота ECOOSMOSE  20 м.

Теплоизоляция выполнена из плит теплоизоляционных из минеральной ламелизированной ваты (в дальнейшем вата) плотностью 80-100 кг/м3, кэшированного стеклохолстом. Высокая плотность теплоизоляции обеспечивает  надежную фиксацию дымовой трубы внутри керамзитобетонного блока и выдерживает температуру эксплуатации 600 оС. Высококачественная теплоизоляция обеспечивает оптимальный режим газоотвода.

Керамзитобетонные блоки (в дальнейшем блоки) придают всей системе механическую прочность. В ECOOSMOSE применяются блоки размерами:

Блок 310 мм.х310 м   .    Блок 380 мм.х380 мм.    Блок 310 мм.х450 мм.    Блок 380 мм.х774 мм.

Все блоки имеют строительную высоту 250 мм., на одном из торцов блока выполнены канавки и клеймо «Е К » это верх блока. На внутренней поверхности блоков в углах выполнены специальные пазы для отвода излишнего тепла от трубы. В углах блоков выполнены отверстия для выполнения армирования. При необходимости в блоках выполняют вырезы алмазным диском или пилой с твердосплавными напайками.

Из четырех видов блоков можно собрать различные виды ECOOSMOSE.

Одноходовую         Двухходовую

систему.                                                систему

Одноходовую        Двухходовую

с вентиляцией.      с вентиляцией.

Многоходовую систему.

Практически количество дымовых каналов не ограниченно.

Металлическая фурнитура обеспечивает правильный режим эксплуатации и обслуживания всей системы ECOOSMOSE в целом. В состав фурнитуры для системы ECOOSMOSE  входят: вентиляционные решетки с отверстием под отвод конденсата и без отверстия, дверца, крышка прочистки, декоративная пластина, покрывная плита с креплениями, оголовок. Производитель оставляет за собой право изменять и дополнять ассортимент фурнитуры ECOOSMOSE.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Для квалифицированного монтажа системы дымоудаления ECOOSMOSE мы рекомендуем  Вам обратиться в специализированную организацию имеющую разрешение на производство трубо-печных  работ и опыт выполнения.

- Убедитесь, что параметры выбранной Вами системы дымоудаления ECOOSMOSE соответствуют теплогенерирующего аппарата и архитектуре здания.

- Убедитесь, что фундамент выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Имеет достаточную несущую способность для установки выбранной системы дымоудаления ECOOSMOSE и соответствующие размеры. Размеры фундамента в плане должны быть больше длинны и ширины блока ECOOSMOSE на 20 сантиметров соответственно.

- Один первый блок оболочки ECOOSMOSE используется для выполнения цоколя (при необхомости можно использовать большее количество блоков). Установите блок на подготовленный фундамент (блок  всегда устанавливается рисками и клеймом кверху) и заполните внутренний объем цементной смесью (марка смеси М150-М300). Разровняйте смесь заподлицо с верхними краями блока, излишки смеси удалите, проверьте вертикальность установки блока (проверяйте вертикальность после установки каждого последующего блока).

- Для установки вент решетки  вырежете во втором блоке  отверстие  согласно схеме.

- Для установки дверки  вырежете в третьем блоке отверстие   согласно схеме.

- Соберите конденсатосборник согласно схеме.

Проверить комплектность деталей конденсатосборника, надеть уплотнение на патрубок, как показано на схеме.

Вставить патрубок в отверстие чаши конденсатосборника, надеть уплотнение, как показано на рисунке и зафиксировать гайкой.

- Установите блок с отверстием для вент решетки на цементный раствор. Установите конденсатосборник на цоколь и зафиксируйте с помощью кислотостойкого клея. Патрубок конденсатосборника расположите по центру вырезанного отверстия в блоке. Кислотостойкий клей смешивайте в следующей пропорции: 7 частей клея порошка и 1 часть воды. При необходимости увеличьте количество кислотостойкого клея так, чтобы получилась сметанообразная масса. Кислотостойкий клей необходимо смешивать в количестве необходимом для склейки одного стыка и использовать в течение не более 10 минут.

- Установите блок с отверстием для дверки. Обрежьте вату для выхода патрубка тройника прочистки, как показано на рисунке. Сверните в трубку вату стеклохолстом наружу и вставьте в блок. Выступающую над блоком вату срежьте. Установите два блока и вставьте вату. Всегда устанавливайте вату так, чтобы стык свернутой ваты располагался на центрирующем пояске блока.

- Подготовьте к установке два блока, вату  и участок трубы. Подготовьте кислотостойкий клей, нанесите клей на раструб тройника;  установите два блока, вставьте вату и опустите трубу. Проконтролируйте правильность соединения в раструб. Удалите лишний клей с помощью приспособления (всегда после склейки трубы проверяйте правильность соединения и удаляйте излишки клея).

- Сделайте в блоках вырезы для установки прочистки. Обрежьте вату для выхода патрубка тройника подключения, как показано на рисунке. Установите   блок, тройник подключения, вставьте вату. Подрезая трубу, установленную до тройника подключения, на необходимую величину добейтесь необходимой высоты патрубка тройника подключения.

- Соберите ECOOSMOSE на запроектированную высоту. Вата в последний блок  ECOOSMOSE устанавливается таким образом, что бы верхний край ваты не доходил на 125 мм. до верхнего края блока. Примерьте последнюю трубу, вставив ее в раструб предыдущей и отмерьте, расстояние 180 мм. от верхней кромки последнего блока, сделайте разметку. Аккуратно обрежьте трубу алмазным диском (сначала прорежьте по кругу на половину толщины трубы, а затем на всю толщину). Установите обрезанную трубу на кислотостойкий клей.

- Проверьте комплектность покрывной плиты и наличие крепежных элементов.  Смажьте резиновую часть крепежных элементов  покрывной плиты кровельным герметиком и установите их  во все отверстия по углам последнего блока (гайка-барашек должна быть сверху). Отверните гайки-барашки и снимите верхнюю шайбу. Смажьте верхнюю поверхность блока кровельным  герметиком. Установите покрывную плиту цилиндрической частью кверху, так чтобы резьбовые части крепежных элементов прошли сквозь отверстия в покрывной плите. Выровняйте покрывную плиту относительно блока так, что бы со всех сторон был одинаковый свес. Оденьте на резьбовые концы крепежных элементов шайбы и затяните гайки барашки (при затягивании гайки-барашка прижимайте покрывную плиту к блоку). Последовательно проверьте надежность затяжки гаек-барашков.

- Наденьте на трубу оголовок (плотность стыковки с трубой регулируется отгибом пуклевок на цилиндрической части оголовка). Проверьте расстояние от покрывной плиты до нижней части оголовка (20-30 мм.).

- Закрепите шурупами на блоке  вент решетку с отверстием под патрубок конденсатоотвода, выровняв ее таким образом, что бы центр патрубка совпал с центром отверстия в решетке. Подключите конденсатосборник к сливной магистрали (пластиковая труба D=40 мм.). Закрепите на блоке дверку, так чтобы нижние крепежные отверстия дверки совпали с верхними крепежными отверстиями решетки.

- Подключите теплогенерирующий аппарат, при необходимости  закройте место подключения декоративной пластиной.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ

- Безопасная эксплуатация дымовых каналов обеспечивается своевременным и качественным обслуживанием. Перед началом отопительного сезона необходимо осуществлять проверку технического состояния дымовых каналов в целях проверки наличия тяги, проверки герметичности узлов соединений и проверки исправности элементов труб.

- Очистка дымовых труб от сажистых отложений должна осуществляться перед началом отопительного сезона , а также не реже одного  раза в три месяца в течении отопительного сезона.

- Для правильного обслуживания ECOOSMOSE мы рекомендуем обратиться в специализированную организацию имеющую разрешение на производство трубочистных  работ и опыт их выполнения.